## Slide 1
новый EASY FAST ECU
с ОВД связью
- 1/8 -
Русский

## Slide 2: Введение:
Новый блок OBD ECU не может управлять полным процессом калибровки но он использует информацию полученную по К или CAN линии для оптимизации настроек газовой системы в течении длительного времени так чтобы настройки бензинового ECU не выходили за установленные пределы.
Основные характеристики:
Это ECU создано на основе Easy Fast контроллера с возможностью управления по OBD связи с помощью K или CAN line.
Новый контроллер имеет все функции Easy Fast ECU.
Pin-out совместимый с текущим Easy Fast ECU добавляться только три провода для связи OBD (один для К линии и два других для CAN line)
Возможно отображение коррекции бензина(без использования средства
сканирования OBD)
Адаптация OBD Easy Fast контроллера при необходимости может быть отключена
Полная совместимость с к настоящему времени использованными калибровками
- 2/8 -
Поддерживаемые типы связи:
ISO9141 K-line pin7 (type 1)
KWP – 2000 Fast Init K-line pin7 (type 2)
KWP – 2000 Slow Init K-line pin7 (type 3)
CAN standard - 250 kbps CAN-H pin6, CAN-L pin14 (type 6)
CAN extended - 250 kbps CAN-H pin6, CAN-L pin14 (type 7)
CAN standard - 500 kbps CAN-H pin6, CAN-L pin14 (type 8)
CAN extended - 500 kbps CAN-H pin6, CAN-L pin14 (type 9)
Применимость:
На данный момент совместимо со всеми бензиновыми ECU где Fast и Slow (быстрый и медленный)корректоры соответствуют(для других типов корректоров пожалуйста обратитесь к LOVATO GAS S.p.A.)
   25%
   50%
  “rights” or “inverted”
Русский

## Slide 3: Принцип работы: регулировки параметров ECU
PETROL ECU
GAS ECU
+25%
-25%
PETROL ECU
PETROL ECU
- 3/8 -
PETROL ECU
GAS ECU
+25%
-25%
PETROL ECU
PETROL ECU
GAS ECU
GAS ECU
PETROL ECU
PETROL ECU
Стратегия адаптации рассчитать коэффициент коррекции ГАЗА для уменьшения коррекции бензинового ECU
Русский

## Slide 4: Окно OBD адаптации
- 4/8 -
В окне F6 - возможно разрешить или запретить адаптацию, установить правильный тип топливной коррекции бензина.. Газовый коэффициент исправления и медленные/быстрые коррекции видимы в F4 (посмотрите следующий пример) Газовый ECU соединяется с бензиновым и начинает показывать медленные/быстрые коррекции только через минуту после старта: предоставляя приоритет штатному ECU для проверки последним узлов и возможных настроек. Если OBD адаптер не соединился не возможно считать коррекцию. OBD инструмент работает только с ПО версии 1.3.9 или выше.
Русский

## Slide 5: Режим бензин
Газ включен режим адаптации отключен необходим в режиме автокалибровки (адаптация бензинового ECU проходит в штатном режиме)
- 5/8 -
Русский

## Slide 6: Газ включен режим адаптации отключен Бедная смесь газа провоцирует бензиновый контроллер на плюсовую коррекцию (SLOW +16,4% от заводских калибровок)
Газ включен режим адаптации включён Корректор увеличивает значения коэфициентов газа медленные/быстрые коррекции бензинового ECU возвращаются к заводским настройкам.
- 6/8 -
Русский

## Slide 7: Газ включен режим адаптации отключен Богатая смесь газа провоцирует бензиновый контроллер на минусовую коррекцию (SLOW -5.5% от заводских калибровок)
Газ включен режим адаптации включён Корректор уменьшает значения коэффициентов газа, медленные/быстрые коррекции бензинового ECU возвращаются к заводским настройкам.
- 7/8 -
Русский

## Slide 8: Схема подключения: 4 Цилиндра 8 Цилиндров
- 8/8 -
K-LINE o ISO 9141-2 CAN
ROSSO
RED
ROJO
Русский
Подключается желто –зелёный провод к 6PIN OBD желто –красный провод к 14 PIN OBD колодки.ВНИМАНИЕ не подключайте зелёный провод
ROSSO
RED
ROJO
Подключается зелёный провод к 7PIN OBD колодки.ВНИМАНИЕ не подключайте желто-зелёный и желто-красный провода